| 元 請 確 認 欄 |
| --- |
|  | 担当者 |  |

平成　　年　　月　　日

作業員宿舎（建設業附属寄宿舎規程）チェックリスト

工事事務所長　殿

協力会社名

現場代理人

| 項 目 | 点 検 事 項 | 点 検 結 果 |
| --- | --- | --- |
| １ 事業主等の明示 （3条） ２ 寄宿舎管理者の 職務 （3条の2） ３ 設置場所 （6条） ４ 敷地の衛生 （7条） （7条の2） ５ 避難階段等 （8条） （9条） ６ 出入口 （10条） | 出入口等見やすい箇所に事業主及び寄宿舎の管理について権限を有する者の氏名又は名称が明示されているか 寄宿舎管理者は次の事項を行っているか (1)1カ月以内毎に１回、寄宿舎を巡視しているか (2)建物、施設又は設備に、修繕又は改善すべき箇所を認めたときは、速やかに使用者に連絡しているか 寄宿舎の設置場所について (1)爆発性、引火性、可燃性の物を取り扱い又は貯蔵する場所の附近にないか (2)ガス、蒸気又は粉じんを発散して衛生上有害な場所の附近にないか (3)騒音、振動の著しい場所にないか (4)なだれ、土砂崩壊のおそれのある場所にないか (5)湿潤な場所、出水時浸水のおそれのある場所にないか (1)雨水及び汚水を排出し、又は処理するための適当な下水管、ためます等の施設があるか (2)汚物をためておく場合は、一定の場所において露出しないようにしてあるか (1)２階以上の寝室に居住する者がある場合 常時15人未満…1ヶ所以上 常時15人以上…2ヶ所以上の避難階段があるか （常時15人以上の場合で、避難階段に代えて、すべり台、避難はしご等の避難器具を設けるときは、少なくとも１箇所は避難階段でなければならない） (2)避難階段又は避難器具及びこれらに通ずる通路は、避難用である旨の表示があるか (3) (2)の避難階段等は、常時容易に避難できるようになっているか (4) (2)の通路は、その通ずる避難階段又は避難器具が設置されている方向を表示しているか (5) (4)の表示は、常時容易に識別できるか ２ヶ所以上の出入口を設けて容易に外部へ避難することができるか （出入口の戸は外開戸又は引戸であること） ＊常時１０人未満の寄宿舎の場合出入口は１つでもよい | いる ・ いない いる ・ いない いる ・ いない ある ・ ない ある ・ ない ある ・ ない ある ・ ない ある ・ ない ある ・ ない ある ・ ない ある ・ ない ある ・ ない いる・いない いる・いない できる・できない できる・できない |
| 項 目 | 点 検 事 項 | 点 検 結 果 |
| ７ 警報設備 （11条） ８ 消火設備 （12条） ９ 避難等の訓練 （12条の2） １０ 掃除用具 （12条の3） １１ 階段の構造 （13条） １２ 廊下の幅（14条） １３ 常夜燈（15条） １４ 寝室 （16条） | (1)非常ベル、サイレン等の警報設備があるか (2)警報設備は常時有効に作動するか (3)居住者にその設置場所及び使用方法を周知させているか (1)消火器、その他消火設備があるか (2)居住者にその設置場所及び使用方法を周知させているか 居住者への避難及び消火の訓練について （1)寄宿舎の使用を開始した後遅滞なく行っているか (2)その後６箇月以内ごとに行っているか 寄宿舎の清潔を保つために必要な掃除道具を備えているか 常時使用する階段は次の基準に合っているか （1)踏面21cm以上、けあげ22cm以下であるか （2)階段の両側には高さ75cm以上85cm以下の手すりがあるか（但し、側壁等手すりに代わるものがあればよい） （3)幅は75cm以上あるか（但し、屋外階段については60cm以上あればよい） （4)各段より高さ1.8m以内に障害物がないか （5)屋内の階段は、蹴込板又は裏板が付いているか 両側に寝室がある場合は１．６ｍ以上、その他の場合は１．２ｍ以上あるか 階段及び廊下に常夜燈があるか 次の基準に合っているか （1)各室の居住人員は６人以下であるか （2)各室の床面積は、押入れ等を除き１人３．２㎡以上であるか （3)木造の場合、床の高さは４５cm以上であるか （但し、床下をコンクリ－ト等防湿上有効な措置を講じた場合にはこの限りではない） （4)床は寝台を設けた場合を除き畳敷きであるか （5)天井を設け、その高さは2.1m以上であるか ＊６箇月に満たない期間内に使用を停止する寄宿舎には適用されない （6)２段以上の寝台の場合、上下の間隔及び最上段の寝台と天井との間隔は８５ｃｍ以上であるか （7)寝具を収納する押入れ、棚等の設備があるか （但し、寝台を設けた場合は、この限りではない） （8)身の回り品を収納するための十分な容積を有しかつ施錠可能な設備が個人別にあるか （9)窓は床面積の1/7以上あるか（有効採光面積） (10)照明は床面積１０㎡につき ･･･････60Ｗ以上または けい光灯･････ 20Ｗ以上の照明設備があるか (11)換気が十分であるか (12)外窓は、雨戸又はガラス戸等でカーテンがついているか | ある ・ ない する ・ しない いる ・ いない ある ・ ない いる ・ いない いる ・ いない いる ・ いない いる ・ いない ある ・ ない ある ・ ない ある ・ ない ある ・ ない いる ・ いない ある ・ ない ある ・ ない ある ・ ない ある ・ ない ある ・ ない ある ・ ない ある ・ ない ある ・ ない ある ・ ない ある ・ ない ある ・ ない ある ・ ない ある ・ ない ある ない |
| 項 目 | 点 検 事 項 | 点 検 結 果 |
| １５ 食堂及び炊事場（17条） １６ 飲用水等 （18条） １７ 浴場 （19条） １８ 便所 （20条） １９ くつ、雨具等の収納設備（21条） ２０ 洗面所、洗たく場及び物干し場 （22条） ２１ 休養室（23条） | (13)寝室と廊下の間は、壁、戸等で区画されているか (14)防虫設備があるか (15)採暖設備があるか (16)冷房等の設備があるか (17)昼間睡眠を必要とする場合は遮光設備があるか (18)寝室の入口に居住者の氏名及び定員の掲示があるか 次の措置を講じてあるか （1)床は板張り、コンクリ－ト等清掃に便利なようになっているか （2)食堂は必要数に応じた食卓、いすがあるか （3)照明、換気が十分であるか （4)採暖設備があるか （5)冷房等の設備があるか （6)防虫設備があるか （7)食器等の保管設備があり、清潔を保持しているか （8)廃物及び汚水処理のための設備があるか （9)炊事従業員に、炊事専用の清潔な作業衣を着用させているか 飲用及び洗浄のための水は、水道法に規定する水道事業者の水道から供給される水又は同法の水質基準に適合した水であるか 次の基準に合っているか （但し、他に利用できる浴場がある場合は、この限りではない） （1)居住者10人以内ごとに、1人以上同時に入れるか ＊６箇月に満たない期間内に使用を停止する寄宿舎には適用されない （2)清浄な水又は上がり湯が備えてあるか、適当な温度、量を保ち 清潔保持、保温のための設備があるか （3)脱衣場、浴室は、男女別になっているか （但し、男女のいずれか一方が著しく少数で、男女の入浴時間が異なる場合はこの限りでない） （4)照明、換気が十分であるか 次の措置が講じてあるか （1)寝室、食堂及び炊事場から適当な距離にあるか （2)大便所は15人以内ごとに1個以上あるか （3)汚物が土中に浸透しない構造であるか （4)照明、換気が十分であるか （5)流水により手を洗う設備があるか 居住者の数に応じ、くつ、雨具等を収納する設備が屋内にあるか 居住者の数に応じ、洗面所、洗たく場及び物干し場があるか 常時５０人以上が居住する場合、休養室があるか | いる ・ いない いる ・ いない ある ・ ない ある ・ ない ある ・ ない ある ・ ない いる ・ いない ある ・ ない ある ・ ない ある ・ ない ある ・ ない ある ・ ない ある ・ ない ある ・ ない いる ・ いない ある ・ ない 入れる・入れない ある ・ ない いる ・ いない ある ・ ない ある ・ ない ある ・ ない ある ・ ない ある ・ ない ある ・ ない ある ・ ない ある ・ ない ある ・ ない |

# Text boxes

労務安全に関する届出書　様式－１１

(011210)

(20140401)